INSTRUKCJA OBSŁUGI SwitchBox All-in-one

SMSCOM SwitchBox All-in-one jest kompletną jednostką sterowania oświetleniem 2 x 600W, grzałką i dwoma wentylatorami.
W zależności od modelu można sterować dwoma lub czterema światłami każde maksymalnie 600W.
Dodatkowe gniazda cyfrowe umożliwia sterowanie dwoma wentylatorami max 1200W każdy.
Działanie rozdzielnicy SMSCOM ALL-IN-ONE jest cyfrowe ale ustawienia dokonujemy analogowo czyli za pomocą pokręteł. Jego zaletą jest to iż kontroler działa bez oprogramowania banalnie prosty w obsłudze.

Jak podłączyć?
1. Podłącz do żółtego gniazda oświetlenie ( wyposażony w PRZEKAŹNIK ABSORBUJĄCY uderzenie prądu przy starcie lamp )
2. Ustaw zegar odliczający GRASSLIN do właściwego czasu
3. Ustaw czasy ON / OFF na zegarze GRASSLIN za pomocą segmentu 15 minut
4. Ustaw timer Grässlin na AUTO (🕒)
5. Ustaw maksymalną graniczną temperaturę TempProtector do (WE 35 °C)
6. Podłącz wentylator do niebieskiego gniazda ( wentylator wtłaczający / wentylator wytłaczający )
7. Ustaw prędkość minimalna wentylacja (np 30%) i temperatury (na przykład 25 °C) za pomocą dwóch pokręteł
8. Podłącz nagrzewnicę lub inne do czarnego gniazda
9. Umieścić 2 czujnikami temperatury w środku pomieszczenia uprawowego, upewniając się że nie są one umieszczane bezpośrednio pod lampą lub w strumieniu powietrza
10. Podłącz box przełącznik do gniazdka sieciowego i włącz *
Lampka kontrolna (żółte gniazda)
Z zegarem GRASSLIN można automatycznie (🕒) kontrolować światła ON / OFF w 15 minutowych segmentach lub ręczne sterowanie światłami (0 / I).
TempProtector musi być ustawiony na maksymalną temperaturę może dotrzeć do miejsca przed włączeniem światła zacznie być wyłączony.
Jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy temperaturę MAX, TempProtector wyłączy jedną lampę na raz, aż temperatura spadnie poniżej zadanej. Ze względu na wbudowany timer bezpieczeństwa, lampy będzie wyłączona na 30 minut, zanim zostaną ponownie włączone.
Zabezpieczenie to zapobiega zapaleniu lampy podczas gdy w pomieszczeniu jest zbyt gorąco. Niezależnie od temperatury, jedna lampa zawsze pozostaje włączona.
Podwójne cyfrowe gniazda dla wentylatorów (niebieskie pokrywki)
Sterownik ma dwa cyfrowe gniazda sterowania w wentylatorem wyciągowym jak i wytłaczającym.
Wentylator będzie pracować dzień i noc, aby utrzymać żądana temperaturę.
Dwa pokrętła do nastawy, można zaprogramować minimalną prędkość wentylatora i żądaną temperaturę.
Skrzynka rozdzielcza automatycznie znajdzie odpowiednią prędkość wentylatora, aby utrzymać żądaną temperaturę.
Oczywiście można używać tylko jednego wentylatora, używając tylko jednego gniazda 'out' wentylator.
Grzałka (czarna wtyczka)
Gdy światła są wyłączone, grzejnik będzie aktywny.

Uwaga.
NIE umieścić czujników temperatury powietrza bezpośrednio pod lampą. To ma wpływ na funkcję czujnika.
Niewłaściwe podpięcie zasilania może spowodować trwałe uszkodzenie sterownika.
Uszkodzenia lub ryzyko nieprawidłowego użytkowania urządzenia nie są objęte gwarancją.

* Pierwsze uruchomienie.
Sterownik uruchomi wentylatory aby znaleźć odpowiednią prędkość dla wentylatorów,
W tym czasie wentylator zacznie działać szybciej i wolniej, aż się skalibruje pole uprawy. Po zakończeniu procesu skanowania cyfrowy sterownik wentylatorów będzie zawsze prawidłowo regulować prędkością obrotową wentylatorów.
Uwaga: Maksymalne obciążenie gniazd wentylatorów razem 1200Watt / 5A.
Ustaw odpowiednią prędkość minimalną dla wentylatorów! (Jeśli prędkość będzie zbyt niska, wentylator może narobić trochę hałasu ale i powietrze w pomieszczeniu nie będzie odpowiednio odświeżone.) BT.